## Slide 1: GPS и геолокация
Спутники и вредители

## Slide 2: Спутниковые орбиты
Экватор
Опорный меридиан
Notes: Наклонение, долгота восходящего узла задают орбитальную плоскость Большая полуось, эксцентриситет орбиты, аргумент перицентра задают эллипс в плоскости
Аномалия (или средняя аномалия) задают положение тела на орбите

## Slide 3: Геостационарная орбита, geosynchronous equatorial orbit (GEO)
Крайне удобная для фиксированных антенн.
Далеко (35,786 км), а значит дорогой вывод и слабый сигнал, долгие задержки.
В высоких широтах спутники плохо видны.
Крайне мало места на орбите в частотном и угловом смысле.
Notes: Кларк 45, спутник 63,

## Slide 4: Геосинхронная орбита, geosynchronous orbit (GSO)
Семейство орбит с разными наклонениями и эксцентриситетами
Далеко (35,786 км), а значит дорогой вывод и слабый сигнал
Орбита QZO
Notes: Пример спутника Японии на GSO. Высокий эксцентриситет позволяет «зависать» над Японией, а потом быстро пролетать над Австралией. Это позволяет лучше передавать сигнал в «каменных джунглях».

## Slide 5: Орбита «Молния»
Семейство орбит с высокими наклонениями и высокими эксцентриситетами
Использовались для телевидения в СССР
Highly elliptical orbit, HEO
Notes: Сибирь и все такое, орбита Тундра

## Slide 6: Солнечно-синхронные орбиты
Группа орбит, устроенных так, что спутник пролетает над одной и той же точкой в одно и тоже время дня.
Нужной скорости прецессии можно достичь лишь для определённого диапазона высот орбит (как правило, выбираются значения 600—800 км, с периодами 96—100 мин.), необходимое наклонение для упомянутого диапазона высот около 98°.
Есть отклонения истинного солнечного времени от среднего солнечного времени.

## Slide 7: GPS и другие навигационные системы
 | GPS | ГЛОНАСС | Galileo | QZSS | Бэйдоу
Страна | США | Россия | ЕС | Япония | Китай
Число спутников | 32 на MEO (6 55°x4) | 28 на MEO (3 64,8°x8) | 28 на MEO (3 56°x8) | 1 на GEO + 3 на GSO | 5 на GEO + 3 на GSO + 27 на MEO (3 55°x8)
Система координат | WGS 84 | ПЗ 90 | GTRF | JGS | CGCS2000
Частоты | 1575.42 MHz 1227.6 MHz | 1602 МГц 1246 МГц 1202.025 МГц 1600.995 МГц | 1575.42 MHz 1191.795 MHz 1278.75 MHz | 1575.42 MHz 1227.6 MHz 1176.45 MHz | 1575.42 MHz 1191.795 MHz 1268.52 MHz

## Slide 8: China Geo Coordinate System (CGCS 2000)
Построена на основе WGS 84
Образована с помощью сдвига широты и долготы
Секретна

## Slide 9: ГНСС
Трилатерация? Не совсем! И тем более не триангуляция!
с – скорость света
– расстояния между спутником и приемником
, – координаты спутников
x, – координаты приемника
,– времена излучения и приема сигнала, ошибка времени на приемнике

## Slide 10: Поиск координат
Поиск координат методом Гаусса-Ньютона для минимизации квадрата ошибки
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Evolution_light_cones.gif

## Slide 11: Ошибки определения дальности
Точность кодирования.
Задержка в тропосфере, 8-80 нс ~ 2.4-24 метра. Модели учитывают давление и угол на спутник.
Задержка в ионосфере, 10-150 нс ~ 3-45 метра и непостоянна во времени (нельзя заранее вычислить). Двухчастотный метод позволяет снизить ошибку до 10 см.
Релятивистские и гравитационные эффекты. Сдвиг частоты, входит в эфемериды. Учет вращения Земли (30м).
Многолучевые отражения.
Погрешности бортовой аппаратуры. Измеряются, входят в эфемериды.
Погрешности приемника.

## Slide 12: Ошибки вычисления местоположения
Погрешности эфемерид. Зависят от времени обновления. Эфемериды могут быть пересчитаны для прошлых положений спутников.
Геометрический фактор (GDoP – geometric dilution of precision). Минимальное значение 1.5. Система считается работоспособной при значениях меньше 6.

## Slide 13: GDoP ГЛОНАСС

## Slide 14: GDoP ГЛОНАСС

## Slide 15: Системы поправок (SBAS)
WAAS
EGNOS
СДКМ
GAGAN
MSAS
Дополнительно:
Коммерческие системы: StarFire, TerraStar, Trimble,..
Дифференциальные системы (морские, авиационные).
Локальные поправки (RTK).
A-GPS – загрузка эфемерид из интернета.

## Slide 16: WAAS
3 геосинхронных спутника.
Вычисляет по зонам ионосферные задержки, которые дают основную погрешность.
Вычисляет ошибки в эфемеридах и атомных часах на спутниках (часто).

## Slide 17: СДКМ
3 геостационарных спутника (работают два).
Аналогичен WAAS.

## Slide 18: МДПС

## Slide 19: RTK
Устанавливается базовая станция, которая измеряет свое положение и поправки. Она транслирует сигнал на УВЧ (300 МГц-1ГГц).
Другие приемники передвигаются на некотором расстоянии и измеряют положение с точностью определения положения базы.
Точность достигает 2 см.
Основное применение – сельское хозяйство.

## Slide 20: Система контроля и определения местоположения наземных станций геостационарных спутниковых систем связи

## Slide 21: План рассказа
Цели и задачи
Схема решения задач
Необходимые условия решения задачи
Метод определения местоположения наземных станций
Точность применяемых методов
Экспериментальные результаты
Выводы

## Slide 22: КОНТРОЛЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ (ЗСГСС)
ЗАДАЧИ:
Определение местоположения ЗСГСС, не соответствующей нормативным требованиям на передатчик (на ширину рабочей полосы и/или внеполосного радиоизлучения).
Контроль заявленного местоположения излучающей ЗСГСС фактическому.
Определение местоположения станции несанкционированного (противоправного, злонамеренного) радиоизлучения.

## Slide 23: РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗСГСС
Этап 1. Оценка несущей частоты излучения (НЧИ) и района местоположения ЗСГСС с точностью в радиусе не более 20 км.
Этап 2. Уточнение местоположения ЗСГСС с помощью:
пеленгации источника излучения оцененного НЧИ низко орбитальными космическими аппаратами (КА);
пеленгации источника излучения оцененного НЧИ летательным аппаратом (ЛА) (самолет/вертолет РЭБ);
пеленгации источника излучения оцененного НЧИ беспилотными летательными аппаратами;
анализа снимков земной поверхности с КА и других ЛА;
БД с координатами ЗСГСС.

## Slide 24: Схема расположения элементов ГСС

## Slide 25: Математическое представление метода определения местоположения неизвестной ЗСГСС
dt=dt3+dt1-dt4-dt2
df=f+df3+df1-df4-df2
f=df-df3-dfк1+df4+dfк2
dt1-dt2
df1-df2
Построение плоскостей 2-го порядка и линий их пересечений с поверхностью Земли.
Линии – геометрическое место точек, для которых временной (TDOA) и частотный (FDOA) сдвиги равны найденным
Вынос в натуру: построение линий TDOA и FDOA в ГИС

## Slide 26
1
2
Линия FDOA 2. Линия TDOA
Пример выноса в натуру

## Slide 27: Необходимые условия решения задачи определения местоположения ЗСГСС
Возможность приема рабочей полосы определяемой ЗСГСС канала Земля – КА транспондерами основного и бокового КА.
Отношение сигнал/помеха на транспондере бокового КА – не менее чем минус 60 дБ (где сигнал – излучение бокового лепестка передающей антенны ЗСГСС, помеха – сигнал штатной ЗСГСС бокового КА в том же частотном диапазоне).
Отношение сигнал/помеха зависит от угла между основным и боковым КА, диаграммы направленности антенны ЗСГСС и др.
Наличие координат местоположения КА в момент измерения.
Наличие координат местоположения антенн калибровочной и приемных станций.

## Slide 28: Метод определения местоположения ЗСГСС
Известны координаты приемных антенн ЗСГСС и координаты антенн калибровочных ЗСГСС.
Сбор данных: выборка сигналов КА, получение координат КА.
Оценивается ширина рабочего спектра излучающей ЗСГСС и длительность выборки сигналов с основного и бокового КА.
Оценка значений частотного (FDOA) и временного (TDOA) сдвигов корреляционной функции сигналов неизвестной ЗСГСС с КА.
Коррекция значений оценок FDOA и TDOA сдвигов по калибровочным ЗСГСС.
Построение линий TDOA и FDOA в ГИС.
Построение области пересечения возможных диапазонов поло-жений линий TDOA и FDOA в зависимости от ширины рабочей полосы излучающей ЗСГСС и длительности выборки сигналов КА.
Оценка радиуса окружности, покрывающей область пересечения.
Повторение пунктов 3-8 для уточнения местоположения ЗСГСС, пока радиус окружности не достигнет заданного значения.

## Slide 29: Необходимость использования КА иностранных государств в качестве боковых
Координаты КА известны.
Как правило, можно снять сигнал с бокового КА.
Одинаковые поляризации сигналов основного и бокового КА.
Низкая плотность КА РФ на ГСО → редкая возможность использования близко расположенных основного и бокового КА.
КА иностранных государств
Координаты КА не известны – необходимо восстановление по калибровочным ЗСГСС.
Сигнал с бокового КА снять нельзя.
Требуется антенна с линейной поляризацией.
Высокая плотность КА иностранных государств на ГСО → частая необходимость использования таких КА в качестве боковых.
КА РФ

## Slide 30: Спектры сигналов с основного и бокового КА
Спектры сигналов с бокового КА
Спектры сигналов с основного КА

## Slide 31: Частотно-временная зависимость огибающей корреляционной функции сигналов основного и бокового КА

## Slide 32: Точность
Метод DTOA:
Точность координат спутника: ошибка в 1 км в определении координат может приводить к ошибке до 50 км при определении вредителя
Точность измерения сдвига: ошибка в 1 мкс в определении сдвига приводит к ошибке в 11 км при определении вредителя
Метод DFOA:
Точность координат спутника: ошибка в 1 км в определении координат может приводить к ошибке до 5 км при определении вредителя
Точность скоростей спутника: ошибка в 1 см/c в определении скоростей может приводить к ошибке от 20 км при определении вредителя и зависит от времени суток
Точность измерения сдвига: ошибка в 0.1 Гц в определении сдвига приводит к ошибке от 70 км при определении вредителя и также зависит от времени суток

## Slide 33: Точность метода DFOA, зависимость от времени суток
Chart: 
Зависимость ошибки (в км) от времени (в мин) показывает, что есть интервалы,
когда методом DFOA пользоваться нельзя – слишком велика ошибка. Определение
этих интервалов зависит от координат спутника и координат излучающей станции.
Время,
мин
Ошибка, км

## Slide 34: Точность метода DFOA, зависимость от местоположения вредителя
Chart: 
Для определения точности нужно знать примерное местоположение вредителя, которое можно получать из метода DTOA
Ошибка, км
Время,
мин

## Slide 35: Точность. Выводы.
1. Ошибка по методу DTOA не зависит от времени измерения, и для России от положения излучателя. Зависит от точности координат спутников и от точности определения временного сдвига dt1-dt2
2. Ошибка по методу DFOA зависят от:
Точности координат спутников (слабо).
Точности измерения скоростей спутников df1-df2.
Точности измерения сдвига по частоте.
Времени измерения.
Координат излучателя.

## Slide 36
Экспериментальные результаты

## Slide 38
Линии временного сдвига, построенные по результатам анализа
радиосигналов трех спутников попарно КА 80-90 (гр.в.д.),
КА 90-96(гр.в.д.) и КА 40-49(гр.в.д.)

## Slide 39
21
22f
16
17
10
11f
18
Линии временного сдвига, построенные по результатам анализа
радиосигналов трех спутников попарно КА 80-90 (гр.в.д.),
КА 90-96(гр.в.д.) и КА 40-49(гр.в.д.)

## Slide 40: Линии временного и частотного сдвигов, построенные по результатам анализа радиосигнала неизвестной станции (Куба) по КА1 Экспресс-АМ44 (11 гр.з.д) и КА2 Экспресс-А4 (14 гр. з.д)

## Slide 41: Линии временного и частотного сдвигов, построенные по результатам анализа радиосигнала неизвестной станции (Конакри, Гвинея) по КА1 Экспресс-АМ44 (11 гр.з.д) и КА2 Экспресс-А4 (14 гр. з.д)

## Slide 42: Линии временного и частотного сдвигов, построенные по результатам анализа радиосигнала неизвестной станции (Конакри, Гвинея) по КА1 Экспресс-АМ44 (11 гр.з.д) и КА2 Экспресс-А4 (14 гр. з.д)

## Slide 43: Результат обработки сигналов Экспресс-МД1 (80,0 гр.в.д.) и Taicom-5 (75,8 гр.в.д.)

## Slide 44: Результаты экспериментальных исследований
Разработаны и отлажены базовые программные модули сбора и обработки сигналов КА, определения местоположения ЗСГСС и выноса в натуру.
Подтверждена возможность определения местоположения ЗСГСС с точностью не менее 20 км.
Разработана структура и состав наземного стационарного пункта системы контроля и определения местоположения (СКО) ЗСГСС.

## Slide 45: Список литературы
http://kaf401.rloc.ru/SNS/Orbits.html
http://kaf401.rloc.ru
http://vii.sfu-kras.ru/images/libs/Monografiya_Garin_Tyapkin.pdf